W 2010 roku wykonano łącznie 20,1 km nowych nawierzchni na drogach powiatowych. Były to odcinki przebudowy, a także remontów, na całej sieci dróg powiatu bartoszyckiego. Do najważniejszych z nich należą:

- Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmyna odcinku Bezledy – Piasek o długości 9,338 km

Na to zadanie Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc przygotował wymagane dokumenty i złożył wniosek do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, do konkursu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. Wniosek z listy rezerwowej wszedł do realizacji i dostał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów.

Zrealizowana inwestycja polegała na:

- wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (koleiny),

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy AC 8 S) dla kategoria ruchu KR 3 o gr. 5cm,

- uzupełnieniu poboczy pospółką,

- ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery typu „olsztyńskiego),

- ustawienie w trakcie prowadzenia robót niezbędnego oznakowania pionowego.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu publicznego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego.

Wartość zadania ogółem wyniosła 1 881 406 zł.

Nowa nawierzchnia na odcinku Bezledy –Piasek